Практична робота № 4

Тема: Струм в металах

Задача № 1

По провіднику з площею перерізу  тече стум. Середня швидкість дрейфу вільних електронів , а їх концентрація . Знайти силу стуму та щільність стуму у провіднику.

| Дано: | Знайти: |
| --- | --- |

Розв’язок: Виділимо у провіднику ділянку довжиною  та площею перерізу  (рис. 5.5). За проміжок часу  через переріз провідника протече заряд ,

Рис. 5.5

де  – концентрація вільних електронів;  – заряд електрона;  – об’єм виділеної ділянки провідника. За визначенням

.					(5.12)

Згідно визначенню,  – середня швидкість дрейфу вільних електронів, перепишемо вираз (4.12) у вигляді

.

Тоді щільність струму .

Задача № 2

Елемент з ЕРС  и внутрішнім опором  з’єднаний с реостатом. Визначити силу стуму у колі та опір реостата, якщо напруга на затисках елемента . Якої довжини треба взяти для виготовлення реостата залізний дріт, якщо площа її перерізу ?

| Дано: | Знайти: | Рис. 5.6 |
| --- | --- | --- |

Розв’язок: За законом Ома для замкнутого кола, сила струму

.						(5.13)

Інакше, за законом Ома для ділянки кола, який складається з реостату (рис. 4.6), та ж сила струму дорівнює

.						(5.14)

Розв’язуючи, спільно рівняння (5.13) та (5.14), отримаємо:

.

З формули  знайдемо довжину залізного дроту

Задача № 3

Знайти повний опір електричного кола (рис. 5.7), якщо внутрішній опір джерела , а опори інших ділянок кола відповідно дорівнює .

рис. 5.7

Задача № 4

При якій сталій силі стуму через поперечний переріз провідника пройде заряд  за проміжок часу від , від моменту включення стуму? Який заряд пройде через поперечний переріз провідника за той же час, якщо сила стуму у провіднику змінюється з часом по закону ?

Задача № 5

Реостат з залізного дроту, міліамперметр та джерело ЕРС з’єднані послідовно. При температурі  опір реостата , а опір міліамперметра . Міліамперметр показує . Яким буде показання міліамперметра, якщо реостат нагріється на ? Внутрішнім опором джерела нехтувати (рис. 5.8).

Рис. 5.8

Самостійна робота до практичного заняття № 4

Задача № 1

Знайти опір між точками А и D (рис. 5.9), якщо кожне з трьох опорів дорівнює  (опором з’єднувальних провідників нехтувати).

Рис. 5.9

Задача № 2

Знайти силу стуму, що отримують від батареї з ЕРС , якщо опори різних ділянок відповідно дорівнюють . Внутрішнім опором батареї нехтувати (рис. 5.10).

Рис. 5.10

Задача № 3

Коло, що має опір , живиться від джерела постійної напруги. Амперметр с внутрішнім опором , включений у коло, показав силу стуму . Яка була сила стуму у колі до включення амперметра?

Задача № 4

Гальванічний елемент з ЕРС  и внутрішнім опором  замкнуто на зовнішній опір . Найти силу стуму у колі, падіння напруги у внутрішній частині кола та напругу на затисках елементу.

Задача № 5

Внутрішній опір  елементу в  разів менше зовнішнього опору , яким замкнуто елемент з ЕРС . Знайти, у скільки разів напруга  на затисках елементу відрізняється від ЕРС.