Практична робота № 5

Тема: Робота та потужність струму. Теплова дія струму

Задача № 1

Обчислити ЕРС и внутрішній опір акумулятора, якщо при силі стуму  він дає у зовнішньому колі , а при силі стуму  у зовнішньому колі виділяється .

| Дано: | Знайти: |
| --- | --- |

Розв’язок: за законом Ома для замкнутого кола,

.					(5.15)

Опір  знайдемо зі співвідношення , звідки

(5.16)

Підставляючи вираз (4.16) в (4.15), отримаємо:

.			(5.17)

Розв’язуючи спільно рівняння (4.17), знаходимо

Задача № 2

Обчислити опір підводячих проводів від джерела з напругою , якщо при коротко замкненому запобіжникові зі свинцевого дроту з площею перерізу  та довжиною  плавляться за . Початкова температура запобіжника .

| Дано: | Знайти: |
| --- | --- |

Розв’язок: Кількість теплоти, яку необхідно для нагрівання свинцю до точки плавлення й наступного плавлення свинцю при цій температурі, дорівнює

.

Так як , то

,					(5.18)

де  – щільність свинцю;  – питома теплоємність свинцю;  – температура плавлення свинцю.

При короткому замикані опір кола , де  – опір запобіжника.

Сила струму короткого замикання

.

За законом Джоуля – Ленца, кількість теплоти, яка виділяється у запобіжнику за час , . Тоді

.					(5.19)

Рахуючи, що вся кількість теплоти, яка виділяється у запобіжнику, іде на його плавлення, отримаємо , або з урахуванням виразів (5.18) та (5.19)

Задача № 3

На плитці потужністю  стоїть чайник, у який налито  води при . Вода у чайнику закипіла через  після включення плитки. Яка кількість теплоти витрачається при цьому на нагрівання чайнику та на випромінення?

Задача № 4

Однорідний залізний провідник довжиною  підключають до джерела сталої напруги  на . Як зміниться при цьому температура провідника? Зміною опора провідника при його нагріванні нехтувати.

Задача № 5

Знайти к.к.д. джерела стуму с внутрішнім опором , якщо он працює на навантаження з опором .

Самостійна робота до практичного заняття № 5

Задача № 1

В електричному колі при зовнішніх опорах  виділяється однакова потужність. Найти внутрішній опір джерела.

Задача № 2

Батарея складається з паралельно з’єднаних елементів. При силі стуму у зовнішньому колі  корисна потужність дорівнює . Обчислити число елементів у батареї, якщо ЕРС кожного елементу , а внутрішній опір .

Задача № 3

Елемент с внутрішнім опором  та ЕРС  замкнуто провідником з опором . Яка кількість теплоти буде виділятися у зовнішню частину кола за ?

Задача № 4

Повітря, що знаходиться у замкненій посудині ємністю  при нормальних умовах, нагрівається електричним нагрівачем, розрахованим на стум силою  та напругу . Через який час тиск у посудині підвищиться до ? К.к.д. нагрівача 60%.